Redes Locais 2/2021

Aluno: Pedro Henrique Dornelas Almeida
Matrícula: 180108140
Data: 14/02/2022

Exercício 3

3.1) Ruído Térmico e Capacidade de Canal

3.1.1) Considerando os parâmetros:
T = 17ºC = 290,15K
k = 1,38 cdot 10^{-23}
Agora, calculando a densidade de potência de ruído térmico:
N_0 = kT(W/Hz) = (1,38 cdot 10^{-23}) cdot 290,15 = 4 cdot 10^{-21} W/Hz

Passando para a escala de dB:
10 log N_0 (dBW/Hz) = 10 log ( 4 cdot 10^{-21} ) = -203,97 dBW/Hz

3.1.2) Considerando os parâmetros:
T = 294K
B = 10MHz
k = 1,38 cdot 10^{-23}

Calculando a potência de ruído térmico na saída:
N = kTB ( W )
N = 1,38 cdot 10^{ -23 } cdot 294 cdot 10^{ 7 }
N = 4,0572 cdot 10^{ -14 } W

Passando para dB:
N = 10 log ( 4,0572 cdot 10^{-14} ) = -133,9dBW

3.1.3) É possível usar e descobrir o nível de potência requerido(S):
E_b over N_0 = S over kTR
E_b over N_0 = S over kTR
left ( E_b over N_0 right )_dB = S_dbW -10log R +228,6dBW -10logT
8,4 = S_dbW -10log(2400) +228,6 -10log(290)
8,4 = S_dbW -33,8 + 228,6 - 24,62
S_dbW = -161,78dBW = 10^{ -16,178 }W

3.1.4) Podemos utilizar o seguinte:
E_b over N_0 = S over kTR
Em que a eficiência espectral pode ser escrita como C/B = 6bps/Hz, assim:
E_b over N_0 = 1 over 6( 2^{6}- 1 ) = 10,5
left ( E_b over N_0 right )_dB = 10log(10,5)=10,21dB

3.2) BER e Capacidade do Canal

3.2.1)

3.2.2)
Considerando os parâmetros:
30MHz <= B <= 40MHz
B = 10MHz
S/N = 36,123dB ( S/N approx 4095 )
a) Usando a fórmula de Shannon podemos encontrar:
C = B cdot log_2( 1 + S/N )
C = 10^{ 7 } cdot log_2( 1 + 4095 ) = 10^{ 7 } cdot 12 = 120Mbps
b) Usando a fórmula de Nyquist podemos fazer:
C = B cdot log_2( 1 + S/N )
C = 2B cdot log_2( M )
6 = log_2( M )
M = 2^6 = 64